## Slide 1: Тема урока производственного обучения: «Обработка прорезного кармана с накладной листочкой»
Автор: Рыбина Е.Г. мастер производственного обучения ГБОУ СПО Гулькевичский строительный техникум КК Использованы материалы сайта www.osinka.ru

## Slide 2: 01. Сначала разметьте на лицевой стороне изделия расположение будущего кармана и его форму. Мел или мыло должны быть очень тонко заточены. Все разметки должны быть выполнены с точностью до миллиметров. Это определит красоту будущего кармана.

## Slide 3: 02. Стандартная технология предусматривает то, что полочка пиджака бывает полностью проклеена. Если же нет, то проклейте с изнанки место расположения будущего кармана.

## Slide 4: 03. Теперь надо выполнить листочку. Для этого надо приготовить заранее ее шаблон по желаемым размерам и форме. В рассматриваемом примере размеры 10,5х3 см. Угол будущего кармана и шаблона листочки соответственно, можно брать произвольно, руководствуясь моделью.

## Slide 5: 04. Выкраиваем цельнокроеную листочку, по подготовленному шаблону. Припуск по длинной стороне должен быть не менее 1,5 см. По бокам – обычные припуски на обработку. Если на ткани есть рисунок, то вы должны выполнить при крое листочки, ее подгонку к рисунку полочки.

## Slide 6: 05. Проклеиваем листочку клеевой.

## Slide 7: 06. Прострочив боковые стороны листочки, обрежем уголки, вывернем его, отутюжим. После этого на изнаночной стороне готовой листочки отметим ее ширину по шаблону.

## Slide 8: 07. Приложим листочку на до этого размеченную линию. Приколем булавками поперек будущей строчки.

## Slide 9: 08. Строчим точно по разметке, делая закрепки на концах. Переходить за границы листочки не допустимо.

## Slide 10: 09. После этого отгибаем припуск пристроченной листочки и намечаем параллельно еще две линии. Каждая из них отстает от предыдущей на 1 см. Получившаяся средняя линия – это линия будущего разреза. Намечаем также уголки для разрезания примерно на 1 см от вертикальных линий.

## Slide 11: 10. Поскольку карман не прямой, а под углом, то разрезание уголка наверху лучше сделать, не доходя немного до линии границы листочки. Это важно для того, чтобы в последствии скрыть все под листочкой. Расстояние, до которого стоит примерно дойти при разрезании, обведена на фото в кружок.

## Slide 12
11. Пришло время заняться мешковиной. На этапе кроя вы должны были ее подготовить. Это просто прямой кусок, шириной немного шире, чем будущий карман, а длина его должна равняться двойной глубине кармана (берется произвольно).

## Slide 13
12. Сложив мешковину пополам, обрежем ее верхние границы по форме листочки.

## Slide 14
13. Нарисуйте на одном из краев мешковины линию примерно на 1 см от края. Переверните работу наоборот и приколите этот край мешковины, совмещая только что нарисованную линию с линий разметки на самом изделии.

## Slide 15
14. Но строчить здесь надо не до самого конца разметки, а немного не доходя до края. Эта точка взята в кружок. Это то самое место, которое мы оговаривали на фото 10.

## Slide 16: 15. Здесь мы видим другую сторону с этой же отметкой.

## Slide 17
16. После того, как подкладка притачана по отмеченной линии, мы разрезаем по линиям, которые отмечали до этого.

## Slide 18: 17. Выворачиваем припуски листочки и подкладку мешковины на изнанку.

## Slide 19
18. Выметываем место притачивания листочки

## Slide 20: 19. Переворачиваем на изнанку и отутюживаем наверх место притачивания подкладки.

## Slide 21: 20. Поднимаем подкладку. Можно видеть, что уголки разрезания отутюжены к центру.

## Slide 22: 21. Теперь уголки надо сделать немного покороче, обрезав.

## Slide 23: 22. Отутюживаем по лицу, убрав до этого наметку.

## Slide 24: 23. После того как место утюжки остыло, приступаем к заключительным операциям. Переворачиваем на изнанку и прикалываем другой край мешковины к срезу листочки.

## Slide 25: 24. Притачиваем.

## Slide 26: 25. После этого выправляем мешковину и закалываем ее боковые стороны.

## Slide 27: 26. Переворачиваем на внутреннюю сторону, намечаем линии строчки от краев листочки.

## Slide 28: 27. Строчим, находясь на внутренней стороне, потому что так мы видим границы листочки.

## Slide 29: 28. Переворачиваем обратно.

## Slide 30: 29. Осталось совсем немного – закрепить листочку. В классических пиджаках эта операция делается вручную. Подготавливаете двойню нитку и начинаете пришивать края листочки, захватывая только ее внутреннюю сторону. С лица, разумеется ничего не должно быть видно. Края листочки вы ищете на ощупь.

## Slide 31: 30. Вот так выглядит изнанка после прикрепления уголков листочки.

## Slide 32: 31. Делаете окончательную утюжку на портновской подушке. Карман готов.