## Slide 1: Тема урока производственного обучения: «О б р а б о т к а н и з а б р ю к» Автор: Рыбина Е.Г. мастер производственного обучения ГБОУ СПО Гулькевичский строительный техникум КК Использованы материалы сайта www.osinka.ru

## Slide 2
01. Надеваем брюки и отмечаем длину до середины каблука. Укладываем брюки на столе, задней половинкой к себе, на брючине у нас сейчас только одна меловая линия (линия низа).

## Slide 3
02. Теперь от первой метки ставим вторую на 1.5 см выше.

## Slide 4
03. Берем угольник и по отношению к переднему перегибу брюк и метки № 2 проводим прямую линию до шагового шва...

## Slide 5
04. ... а затем соединяем с меткой № 1

## Slide 6
05. Новые брюки могут дать усадку и нам нужно оставить припуск, в данном примере 4,5 см.

## Slide 7
06. Проводим линию параллельно первой ниже на 4,5 см. Излишки обрезаем. Край обметываем на оверлоке или зигзагом.

## Slide 8
07. Теперь прикалываем брючную тесьму к линии перегиба.

## Slide 9
08. И пришиваем на машинке, от края тесьмы на 0.1 см по самой тесьме.

## Slide 10
09. Уголочки тесьмы подправляем иголочкой под тесьму, чтоб с лицевой стороны их не было видно.

## Slide 11
10. Отворачиваем припуск вместе с пришитой тесьмой на изнаночную сторону. Делаем перекат на 0,1 см, чтобы тесьма не выглядывала с лицевой стороны.

## Slide 12
11. Заметываем припуск временными стежками.

## Slide 13
12. Отгибаем припуск на 0,5 см и подшиваем потайными стежками.

## Slide 14
13. Проутюживаем штанину...

## Slide 15
14. ...и любуемся готовым результатом!...