## Slide 1: Тема урока производственного обучения: «Обработка прорезного кармана с двумя обтачками»
Автор: Рыбина Е.Г. мастер производственного обучения ГБОУ СПО Гулькевичский строительный техникум КК Использованы материалы сайта www.osinka.ru

## Slide 2
01. Заготовить лекало равное по ширине 2*высоту рамки, выкроить две мешковины и обтачку равную 4*высоту рамки+1см.

## Slide 3
02. Проклеить изнанку обтачки и изнаночную сторону изделия в месте будущего кармана.

## Slide 4
03. Оверложить одну из длинных сторон обтачки, разметить на лицевой стороне изделия линию приложения обтачки выше верхней линии будущего кармана на 1/2 высоты рамки и отметить длину кармана (пунктиром показано положение будущего кармана)

## Slide 5
04. Заутюжить обрезной край обтачки к центру лекала.

## Slide 6
05. Обметанный срез заутюжить поверх, вынуть лекало. Проверить ширину получившейся обтачки.

## Slide 7
06. На изнаночную сторону изделия прикрепить булавками мешковину (верхнюю) лицевой стороной вверх на уровне отмелки с лицевой стороны.

## Slide 8
07. Проложите сдерживающие строчки на расстоянии 1/2 высоты рамки от сгибов или выставьте на лапке с навесным кронштейном необходимое расстояние. Следите, чтобы с изнанки оверложенный край обтачки не попал под строчку.

## Slide 9
08. Накладываем обтачку к линии разметки на изделии, цельной стороной вниз, располагая припуски по боковым срезам симметрично рамке, чтобы оверложенный срез при отгибании был направлен к низу изделия.

## Slide 10
09. Проложите строчки по сдерживающим так, чтобы закрепки не выходили за пределы рамки.

## Slide 11
10. Вот что должно получиться на лицевой стороне.

## Slide 12
11. С изнанки линия, проведенная между концами строчек, должна быть перпендикулярна самим строчкам. Если это не так, то дострачиваем или соответственно распарываем до нужной длины рамки одну из строчек.

## Slide 13
12. С изнанки прорезаем вход в карман посередине между строчками, начиная с центра в обе стороны, отогнув запасы шва на лицевой стороне.

## Slide 14
13. Не доходя до конца строчек 1-1,5см, разрез заканчивают наклонными рассечками до каждой строчки, не дорезая 0,1см до них.

## Slide 15
14. Изделие переворачиваем на лицевую сторону.

## Slide 16
15. Выворачиваем обтачки на изнаночную сторону через разрез.

## Slide 17
16. Сводим вместе две обтачки. Выравниваем прямоугольник путем подтягивания обтачек. Если в уголках рамки образовались СИЛЬНЫЕ наклонные заломы, то необходимо вывернуть обтачки обратно и дорезать наклонные надсечки ближе к строчкам.

## Slide 18
17. Отгибаем изделие, выправляем уголки.

## Slide 19
18. Закрепляем уголки машинной строчкой.

## Slide 20
19. Закладываем на изнанку изделия мешковину (нижнюю) лицевой стороной вниз, совмещая срезы.

## Slide 21
20. Отгибаем верхнюю часть мешковин и прокладываем строчку вплотную к шву притачивания верхней обтачки. Для удобства стачивание производят со стороны верхней мешковины.

## Slide 22
21. Отгибаем нижнюю мешковину, оверложенный срез обтачки закрепляем на верхней мешковине, направляя шов посредине оверлочной строчки. Опускаем нижнюю мешковину обратно.

## Slide 23
22. Соединяем обтачки и прокладываем временную строчку "в желобок" к шву притачивания нижней обтачки. Шов делаем без закрепок и на средней трети этого шва. Строчка нужна для дальнейшего удобства утюжки и обтачивания мешковин.

## Slide 24
23. Обтачиваем мешковины шириной шва 1-1,5см и оверложиваем. если изделие с подкладкой, то срезы можно не обметывать.

## Slide 25
24. Отутюживаем готовое изделие. при необходимости временную строчку - удалите сразу.