## Slide 1: Тема урока производственного обучения: «Втачивание рукава в пройму. Прикрепление подплечников»
Автор: Рыбина Е.Г. мастер производственного обучения ГБОУ СПО Гулькевичский строительный техникум КК Использованы материалы сайта www.osinka.ru

## Slide 2
1. Совмещаю насечку (контрольную метку) на линии оката рукава с плечевым швом, а также боковой шов - с нижним швом рукава (у некоторох моделей - совмещаем с насечкой в нижней части рукава).

## Slide 3
2. На участке, выделенном красным (нижняя часть проймы), ни в коем случае нельзя делать посадку рукава и растягивать участок проймы.

## Slide 4
3. Участок посадки по окату присоединяю при помощи булавочек. Если ткань очень сложная и плохо подается посадке,то вметываю вручную.

## Slide 5
4. Рукав втачиваю со стороны рукава. В нижней части проймы должна быть двойная строчка.

## Slide 6
5. Шить по посадке в верхней части рукава следует медленно и аккуратно. Чтобы при этом не образовывались складки, помогаю себе иголочкой распределять посадку.

## Slide 7
6. Посадку по окату немного сутюживаем (на рукав заходить не рекомендуется). Припуски в верхней части рукава - 1 см.

## Slide 8
7. Подплечники и подокатники.

## Slide 9
8. Подокатник приметываю булавочками со стороны рукава и пристрачиваю по пройме.

## Slide 10
9. Между подплечником и плечевым швом к припуску по пройме нужно вшить прямоугольный кусочек подкладочной ткани длиной около 3-4см (приколем его). В дальнейшем свободный конец этого кусочка пришьется к припуску верхней части рукава подкладки. Подкладка не будет "жестко" прикреплена в районе подплечика, "свобода" 1-1,5см.

## Slide 11
10. Подплечник (в жакетах) иногда (в зависимости от высоты подплечника) вшиваю только по одному слою, утолщенная его часть при этом отвернута. В пальто строчка идет через все слои подплечника. Такой же кусочек подкладочной ткани (3-4 см) вшиваем в нижний участок проймы подкладки. И так же со свободой прикрепляем к нижней части проймы жакета.

## Slide 12
11. Так выглядит рукав сразу после втачивания. Можно оставить его в таком виде...

## Slide 13
12. Но можно немножко над ним "поколдовать"... Сначала даем чуточку пара сверху.

## Slide 14
13. Потом немножко сбоку...

## Slide 15
14. Руками формирую уголок...

## Slide 16
15. Вот что получилось.

## Slide 17
16. Вуаля!